## Slide 1: Arquitetura de Computadores
UNIDADE 1
PRINCÍPIOS DA ARQUITETURA DE COMPUTADORES E MATEMÁTICA DIGITAL

## Slide 2: TÓPICO 1 – ARQUITETURA BÁSICA DE UM COMPUTADOR TÓPICO 2 – MATEMÁTICA BINÁRIA TÓPICO 3 – EXPRESSÕES BINÁRIAS TÓPICO 4 – PORTAS LÓGICAS BINÁRIAS TÓPICO 5 – CIRCUITOS DIGITAIS

## Slide 3: ARQUITETURA BÁSICA DE UM COMPUTADOR
Um computador é uma máquina composta de um conjunto de partes eletrônicas (memória, processador, chips etc.) e Eletromecânicas (Hard Drives, Drives de CD e demais componentes que possuem partes mecânicas), com capacidade de coletar, armazenar e manipular dados, além de fornecer diversas informações de forma automática.

## Slide 5
SISTEMAS OPERACIONAIS
FUNÇÃO
DO
SISTEMA
OPERACIONAL

## Slide 6
ARQUITEURA DE VON NEUMANN

## Slide 7
COMUNICAÇÃO DO COMPUTADOR COM O MUNDO EXTERNO
MEMÓRIA RAM
DISCO RÍGIDO

## Slide 8: CPU (UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO) O PROCESSADOR
A Unidade Central de Processamento é o principal componente da arquitetura computacional. Trata-se de um circuito integrado que executa todos os programas dos usuários, além de controlar todos os demais dispositivos do computador.
Sua principal função é buscar os dados que estão armazenados na memória do computador, descobrir que tipo de procedimento deve ser feito com esses dados, executar esses procedimentos e retornar os resultados para o usuário.

## Slide 9: MEMÓRIA
Todo computador é dotado de uma quantidade de memória (que pode variar de computador para computador), a qual constitui um conjunto de circuitos capazes de armazenar os dados e os programas executados pelo próprio computador.

## Slide 10: MEMÓRIA SECUNDÁRIA
A memória secundária é uma memória do tipo permanente (não se apaga quando o computador está desligado).

## Slide 11: EXERCÍCIOS DO LIVRO PÁG: 21

## Slide 12: MATEMÁTICA BINÁRIA
Iniciaremos o estudo dos Cis (CIRCUITOS INTEGRADOS) a partir da formação da sua lógica. Os Cis executam suas funções somente com dados binários, representados pelos números 0 e 1 .
Portanto, se as funções dos CIs são efetuadas a partir de números, compreende-se que as suas funções são, na sua grande maioria, operações matemáticas.

## Slide 13
As operações matemáticas realizadas pelo computador são as mais simples, como a soma, subtração, multiplicação ou divisão. A partir destas, todas as demais operações se tornam possíveis.
Toda essa matemática é denominada computacionalmente de “matemática binária”, pois será efetuada com números binários.

## Slide 14
SOMA BINÁRIA
A Soma binária, como toda soma matemática, segue os mesmos princípios. Se formos analisar a fundo, a soma binária é idêntica à soma decimal, porém, efetuada sobre a base 2 (binária) em vez de utilizarmos a base 10 (decimal).
REGRAS DA SOMA BINÁRIA

## Slide 15
SUBTRAÇÃO BINÁRIA
A diminuição binária também é realizada da mesma forma que a diminuição decimal. Devemos sempre tomar cuidado com a base que estamos trabalhando, nunca esquecendo que se trata da base 2 e não da base 10, sendo assim temos apenas os dígitos 0 e 1 para representação.
REGRAS DA SUBTRAÇÃO BINÁRIA

## Slide 16
REGRAS MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA
Como já conhecemos a adição binária e a subtração, é bem mais fácil calcularmos a multiplicação binária. Sabemos que a multiplicação nada mais é do que a soma do multiplicando pelo multiplicador tantas vezes quanto forem os números pertencentes ao multiplicador.
REGRAS DE MULTIPLICAÇÃO BINÁRIA

## Slide 17: EXPRESSÕES BINÁRIAS
Partindo do conhecimento da matemática binária, iremos estudar agora as expressões binárias. As expressões binárias nada mais são do que expressões matemáticas utilizadas sobre a base 2, ou seja, a base binária. É muito comum encontrarmos referências às expressões binárias como sendo expressões lógicas, pois os números binários 0 e 1 também são definidos como FALSO e VERDADEIRO.
Por sua vez, os valores FALSO e VERDADEIRO são chamados de valores booleanos.
V
F

## Slide 18
OPERADORES E OPERANDOS
Como já foi dito, as expressões matemáticas trabalham com números decimais (0 a 9), enquanto as expressões binárias trabalham com estados binários (0 ou 1), referenciados também como Verdadeiro e Falso. Sendo assim, qualquer resultado esperado das expressões binárias será sempre: Verdadeiro (1) ou Falso (0). Com isso, tem-se como operandos das expressões binárias os seguintes valores:
• Verdadeiros ou Positivo = 1 (um)
• Falso ou Negativo = 0 (zero)

## Slide 19
Na matemática convencional, tem-se como operadores básicos as Somas (+), Subtrações (-), Multiplicações (*) e Divisões (/). Já nas expressões binárias (e aí é que vem a grande diferença) tem-se como operadores os símbolos OU, E e NOT. Analogamente, representam as operações matemáticas:
• OU = +
• E = *
• NOT = ' ou –

## Slide 20
TABUADA BINÁRIA
A tabuada binária representa quais os valores de saída a partir da combinação das entradas. Analogamente, podemos dizer que da mesma forma que temos na matemática convencional valores como 2 x 2 = 4, temos na matemática binária também dados como 1 x 1 = 1, e assim por diante.

## Slide 21: EXERCÍCIOS DO LIVRO PÁG: 31

## Slide 22
PORTAS LÓGICAS BINÁRIAS
Sendo assim, uma definição formal para as portas lógicas é que são dispositivos, ou circuitos lógicos, que operam um ou mais sinais lógicos de entrada, para produzir uma e somente uma saída. Essa saída é totalmente dependente da função implementada no circuito lógico ou da expressão lógica que ele representa. As portas lógicas foram escolhidas para a composição dos circuitos computacionais, por operarem no formato binário, podendo apresentar a presença de sinal, simbolizada pelo nível "1", ou ausência de sinal, simbolizada pelo nível "0“ ("Verdadeiro"
e "Falso").

## Slide 23
PORTA LÓGICA OR (OU, +)
A porta lógica OR simboliza, assim como o próprio operador binário OU, um circuito de soma entre duas entradas.
TABELA VERDADE PORTA OR

## Slide 24
SAÍDA DA PORTA OR
Analisando a tabela verdade da porta OR, define-se que a saída de uma porta OR será o nível lógico 1 se pelo menos uma das entradas for positiva. Caso contrário, se todas forem negativas, a saída será 0.
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA OR
Para representar uma porta lógica OR num circuito eletrônico usa-se o símbolo abaixo, onde A e B são as entradas e S a saída. Lembrando que uma porta lógica sempre produzirá uma única saída.

## Slide 25
PORTA LÓGICA AND (E, *)
A porta lógica AND simboliza, assim como o próprio operador binário E, um circuito de multiplicação entre duas entradas. Os resultados desse circuito também seguem os resultados da tabuada booleana.
TABELA VERDADE PORTA AND

## Slide 26
SAÍDA DA PORTA AND
Sendo assim, pode-se também definir que a saída de uma porta AND será o nível lógico 1 se todas as entradas forem positivas. Caso contrário, se pelo menos uma entrada for negativa, a saída será 0.
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA AND
Para se representar uma porta lógica AND num circuito eletrônico usa-se o símbolo abaixo, onde A e B são as entradas e S a saída.

## Slide 27
PORTA LÓGICA NOT (Inversor)
A porta lógica NOT simboliza, assim como o próprio operador binário NOT, um circuito inversor de sinais. Vale ressaltar que, como estamos utilizando operandos binários, as possibilidades são: 1 como entrada e 0 como saída ou 0 como entrada e 1 como saída. A porta lógica NOT é a única porta que possui somente uma entrada.
TABELA VERDADE PORTA NOT

## Slide 28
SAÍDA DA PORTA NOT
Observando a combinação da entrada com a saída fornecida pela porta lógica NOT, verifica-se que o resultado de uma porta lógica NOT sempre será Verdadeiro se a ÚNICA entrada for Falsa ou vice-versa. Como operação principal da porta NOT, podemos dizer que o sinal sempre será invertido na saída.
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA NOT
Para se representar uma porta lógica NOT num circuito eletrônico usa-se o símbolo a seguir, onde A é a entrada e S a saída.

## Slide 29
PORTA LÓGICA NOR
A porta lógica NOR simboliza um circuito inversor do resultado de uma porta OR.
TABELA VERDADE PORTA NOR
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA NOR

## Slide 30
PORTA LÓGICA NAND
A porta lógica NAND simboliza um circuito inversor do resultado de uma porta AND.
TABELA VERDADE PORTA NAND
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA NAND

## Slide 31
PORTA LÓGICA XOR
A porta lógica XOR simboliza um circuito que compara as entradas para saber se uma e somente uma é verdadeira, representando um ou exclusivo.
TABELA VERDADE PORTA XOR

## Slide 32
SAÍDA DA PORTA XOR
Observando a combinação das entradas com a saída fornecida pela porta lógica XOR, verifica-se que o resultado de uma porta lógica XOR sempre será Verdadeiro se UMA E APENAS UMA ENTRADA FOR VERDADEIRA. Caso contrário, o resultado será Falso.
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA XOR
Para se representar uma porta lógica XOR num circuito eletrônico usa-se o símbolo a seguir:

## Slide 33
PORTA LÓGICA XNOR
A porta lógica XNOR simboliza um circuito que compara as entradas para saber se todas são iguais. Simplificando, ela representa uma porta XOR invertida.
TABELA VERDADE PORTA XNOR

## Slide 34
SAÍDA DA PORTA XNOR
Observando a combinação das entradas com a saída fornecida pela porta lógica XNOR, verifica-se que o resultado de uma porta lógica XNOR sempre será Verdadeiro se TODAS as entradas forem iguais. Caso contrário, o resultado será Falso.
SÍMBOLO DA PORTA LÓGICA XNOR
Para se representar uma porta lógica XNOR num circuito eletrônico usa-se o símbolo a seguir:

## Slide 35: EXERCÍCIOS DO LIVRO PÁG: 57

## Slide 36: UNIDADE 2 ARQUITETURA PRINCIPAL DO COMPUTADOR (PROCESSADOR E MEMÓRIA)

## Slide 37: ARQUITETURA DOS PROCESSADORES
Estudaremos agora a construção básica dos processadores, que são formados pela lógica computacional e pelos circuitos lógicos. O seu funcionamento é coordenado pelos programas, que indicam o que deve ser feito e quando. Basicamente, a CPU executa cálculos muito simples, como somas e comparações entre números, mas com uma característica muito especial: uma velocidade extremamente elevada.

## Slide 38: FUNÇÃO DOS PROCESSADORES
Como função, a CPU possui uma tarefa básica: executar as instruções dos programas. O que diferencia todos os CPU é sua estrutura interna e, o mais importante, o fato de cada uma ter seu conjunto de instruções próprio. Dessa maneira, um programa escrito para uma CPU Intel e AMD pode não rodar em outros processadores, pois suas instruções são diferentes. Essa diferença entre as CPUs é um dos principais motivos da atual incompatibilidade entre os computadores.
Os grandes fabricantes de processadores da atualidade são a Intel e a AMD.

## Slide 39: EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES

## Slide 40
PESQUISA
TECNOLOGIA INTEL DE PROCESSADORES
TECNOLOGIA AMD DE PROCESSADORES
EVOLUÇÃO DOS PROCESSADORES
ARQUITETURA DE MEMÓRIAS